# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

Dokonanie inspekcji kamerą video sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, podlegających renowacji w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn.: Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 74310000-5, 90114000-9, 90220000-5, 92111250-9

Dokumentacja, powstała w wyniku przeprowadzenia inspekcji, stanowić będzie załącznik do tworzonej dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy projektu i robót polegających na renowacji sieci kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej. Przeprowadzenie inwentaryzacji kanałów, studni i komór  służyć będzie wykonawcy do tworzenia szczegółowej dokumentacji technicznej, doboru odpowiedniej technologii oraz  materiałów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

- Czyszczenie ręczne i mechaniczne sieci i wszystkich obiektów inżynierskich na tej sieci zlokalizowanych lub 
z nią związanych, w celu osiągnięcia ich drożności.

- Wykonanie kamerą TV przeglądu sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej:

  - wykonanie przeglądu sieci i uzbrojenia kamerą TV o parametrach technicznych umożliwiających inspekcję 
w kanałach od Ø 200 mm do Ø 1000 mm:

- pomiar spadków kanałów  0,1 %,

- głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej - obrót oka kamery  360 stopni,

- zoom optyczny - możliwość robienia zdjęć,

- dodatkowe oświetlenie,

- nagranie inspekcji na płytach CD/DVD;

  - przekazanie wyników monitoringu TV w formie:

      - pisemnego raportu zawierającego opis stanu technicznego poszczególnych odcinków kanałów 
z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek. Opis winien zawierać:

- ocenę stanu technicznego rurociągu wraz ze wskazaniem metod ewentualnej naprawy,

- opis odcinka (pęknięcia wraz z pomiarem grubości, zarwania kanału, infiltracji wód gruntowych, wrastające korzenie z pomiarem ich wielkości, lokalizacja wystających wpięć z pomiarem, deformacja z pomiarem jej wielkości) ze zdjęciami.

- grafikę spadku,

      - elektronicznej – płytę CD/DVD z opisem miejsca inspekcji, z zapisem spadków chwilowych, odległości oraz daty i godziny wykonania, z nagraną inspekcją wraz ze zdjęciami i oceną techniczną;

  - odcinki sieci do przeglądu przedstawiają zestawienia sieci kanalizacji podlegających renowacji oraz mapa załączone do SIWZ.

## OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta przy osobistym odbiorze SIWZ lub na wniosek Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym lub bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: 1 MIESIĄC OD DATY PODPISANIA UMOWY

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wymagane są uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych oraz posiadają aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

- posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

5. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające swoim przedmiotem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia 
z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i zamawiających oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, tj.:min. 2 usługi polegające na inspekcji kanałów kamerą telewizyjną, po uprzednim czyszczeniu kanalizacji, o długości min. 100 mb każda;

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

KRYTERIA OCENY OFERT:

  - CENA – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 16.05.2007r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 16.05.2007r. o godz. 10:00 pok. nr 317

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Małgorzata Majczyna tel. 044 732-18-43, ul. Szkolna 28 pok. 47 B;

Marta Kowalska tel. 044 732-18-62, ul. Szkolna 28 pok. 17;

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 
Iwona Urbańczyk tel. 044 732-77-97 ul. Pasaż Rudowskiego 10 pok. 317.