Urząd Miasta

w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

SPZ.341/22 - RIM/2007

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Tryb:

Przetarg nieograniczony

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WILCZEJ 
I W UL. PARTYZANTÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

..........................................................

podpis osoby zatwierdzającej SIWZ

Piotrków Tryb., dn ................................

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:		Urząd Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Adres: 			Pasaż Rudowskiego 10

Piotrków Tryb. 97-300

Telefon: 		(0 -44) 732-77-96

Telefaks: 		(0 -44) 732-77-98

REGON: 		000655764

NIP:			771-00-20-211

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej kwoty ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163, z późn. zm., zwana dalej: PZP) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej i w ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim”.

CPV 45231300-8

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej

| 1. | Ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø200 | 420,70 [mb] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø160 – w liniach regulacyjnych ulicy | 58,50 [mb] / 11[szt] |
| 3. | Ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø160 – rury pionowe przy studniach - kaskady | 12,50 [mb] |
| 4. | Wykonanie studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej – systemowych Ø400 | 4 [kpl.] |
| 5. | Wykonanie studni rewizyjnych żelbetonowych na kanalizacji sanitarnej – w raz z osadzeniem szczelnych przejść Ø200 i Ø160 - Ø1200 | 7 [kpl.] |

- Roboty towarzyszące (przygotowawcze, ziemne)

  - roboty pomiarowe liniowe,

  - cięcie i rozerwanie istniejącej nawierzchni,

  - rozebranie krawężników i chodników,

  - roboty ziemne – wykopy i zasypanie,

  - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci,

  - remonty cząstkowe nawierzchni,

  - odtworzenie krawężników i chodników,

  - plantowanie terenów i obsianie trawników.

Ponadto wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do:

  - zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny, wykonania projektu organizacji ruchu, pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego.

  - Przeprowadzenie kamera inspekcyjną inspekcji kanału sanitarnego po jego ułożeniu oraz dołączenie raportu do dokumentacji odbiorowej (koszt ułożenia kanałów sanitarnych wycenić wraz z ceną ich inspekcji)

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT:

- wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające:

  - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa

- wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność |
z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

  - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

- włączenie kanalizacji sanitarnej wykonać w uzgodnieniu z gestorem sieci

- rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z  R M B i P M B /Dz.U Nr. 13 z dnia 14.04.72 z poz. Zm./

UWAGA :

Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu, oraz Szczegółowa specyfikacja Techniczną wykonania i odbioru robót

ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 5 miesiące od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadać uprawnienia  do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykonali w ciągu ostatnich 5 lat nie mniej niż 3 prace o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto

- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 –  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

  - przy dokonaniu oceny spełnianiu warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,

  - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń 
i dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawców, który w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych 
w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz oferty, według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg załącznika nr 1).

- Wypełnione kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów robót: kosztorys uproszczony z podaniem czynników cenotwórczych. Kosztorys uproszczony wg wzoru: ilość robót, cena jednostkowa, wartość.

- Oświadczenie oferenta potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 2).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia  zdrowotne i społeczne. (wg załącznika nr 3).

- Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia (wg załącznika nr 4).

- Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. posiadać uprawnienia  do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykaz podwykonawców wraz ze wskazaniem części zamówienia, którą będzie realizował.– wg załącznika na 5. Jeżeli wykonawca nie przewiduje zlecenia części zamówienia podwykonawcom, załącznika nie trzeba załączać do oferty.

- Wykaz prac odpowiadających przedmiotowi i wartości zamówienia nie mniejszej niż  200.000 zł brutto realizowanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie   - min. 3 robót (wg załącznika nr 6).

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), oferent może zastrzec, że nie mogą być one udostępniane poprzez złożenie oświadczenia (wg załącznika nr 7);

Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie.

- Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

- Adres strony internetowej Zamawiającego www.piotrkow.pl

- Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla Wykonawców forma komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna.

- W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

- Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane za pomocą faksu będą złożone 
w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom.

- Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Marcin Anglart,  tel. 044 732-18-34, Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 pok. 39

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 
Izabela Smolarczyk tel. 044 732-77-97, Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10 pok. 317.

- Porozumiewanie się Wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się może tylko w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku 
w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie 
do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy termin i spisze protokół z tej czynności.

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁXII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy niż 60 dni.

ROZDZIAŁXIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności .

- Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

- Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

- Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać stron niezapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być przedstawione w formie oryginału.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

- Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty 
w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Oferta musi być złożona w dwóch zamkniętych kopertach:

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru:

< nazwa Zamawiającego>

<adres Zamawiającego>

OFERTA W <tryb postępowania>

NA <nazwa (tytuł) postępowania>

NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert>

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

- W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do…. do dnia … do godz….

- Zmiana i wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIII niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 317 nie później niż do dnia  11.06.2007 r. do godz. 9.00

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesieniu protestu.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10 pokój nr 317, w dniu 11.06.2007 r. o godz. 11.00

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin realizacji, okres gwarancji, warunki płatności.

- Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejność. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty dostawy, opakowania, rozpakowania oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową.

  - Cena ofertowa powinna być podana następująco:

    - Cena netto (bez VAT)

    - Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

    - Cena brutto(z VAT)

  - Do porównania ofert będzie brane pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT)

  - Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona złotych polskich.

  - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w złotych polskich.

ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY.

- Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nie odrzucone Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

- Sposób oceny ofert – opis kryterium:

  - CENA – 100%

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego powyżej.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 Prawo zamówień publicznych może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, w sposób przewidziany w art. 88 Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając niezwłocznie o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia.

Kryterium ceny jest kryterium arytmetyczne

Cena brutto oferty najtańszej x waga ceny (100%)

A= _________________________________________

Cena brutto oferty badanej

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą umożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawach zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej www.piotrkow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 PZP.

ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr : 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : „Zabezpieczenie – kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej i w ul. Partyzantów”.

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w pok. 215 u Zastępcy Skarbnika Miasta a dowód złożenia (wniesienia) załączyć do umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu gwarancji jakości.

ROZDZIAŁ XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych 
w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

ROZDZIAŁXXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

Środki ochrony prawnej w procedurze poniżej 60 000 euro. Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje protest przewidziany w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179 – art. 183 PZP

Projekt umowy

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ............2007 r. pomiędzy następującymi Stronami:

Gminą Piotrków Trybunalski

z siedzibą w  Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10

reprezentowaną przez :

Wiceprezydenta Miasta  -  Adama Karzewnika

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

( 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „Kanalizacja sanitarna w ul. Wilczej i Partyzantów „ w Piotrkowie Trybunalskim

Zakres rzeczowy obejmuje :

- Budowa kanalizacji sanitarnej

- Ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø200 - 420,70 m

- Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø160 –  w liniach regulacyjnych ulicy - 58,50 m / 11 [szt

- Ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø160 – rury pionowe przy studniach  - kaskady - 12,50 mb

- Wykonanie studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej  - systemowych Ø400 - 4 [kpl.]

- Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji sanitarnej  - wraz z osadzeniem szczelnych przejść Ø200 i Ø160  - Ø 1200 -7 [kpl.]

- Roboty towarzyszące ( przygotowawcze, ziemne)

- roboty pomiarowe liniowe,

- cięcie i rozebranie istniejącej nawierzchni,

- rozebranie krawężników i chodników,

- roboty ziemne – wykopy i zasypanie,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci,

- remonty cząstkowe nawierzchni,

- odtworzenie krawężników i chodników,

- plantowanie terenu i obsianie trawników.

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacją techniczną i przedmiarami robót .

3) .Wykonawca jest zobowiązany do:

- zapewnienia pełnej  obsługi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawczą  
   włącznie  na koszt własny., wykonania projektu organizacji ruchu, pokrycia 
   kosztów zajęcia pasa drogowego,

- przeprowadzenie kamerą inspekcyjna inspekcji kanału sanitarnego po jego   
  ułożeniu oraz dołączenie raportu do dokumentacji odbiorowej  ( koszt ułożenia  
  kanałów sanitarnych wycenić wraz z ceną ich inspekcji)

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- rozpoczęcie……………………….

- zakończenia  -5 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże  nie dłużej  niż do dnia .............................................

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

(  4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie  p. Marcina Anglarta.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................

( 5

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
    wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia 
    pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

2. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
    Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów  
    własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom    wyrobów 
    dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

( 8

1.  Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie 
     kosztorysowe.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiaru.

2. Wynagrodzenie  szacunkowe, przyjęte na podstawie oferty przedłożonej  w 
     przetargu nieograniczonym  wyraża się  kwotą ............... zł netto + VAT 
     obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy

stawka VAT 7 % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł       (słownie:......................................................................................................................).

3. Rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe 
    wynikające z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilości robót na 
     podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru książek obmiaru.

4. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur , po 
    protokólarnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót 
   stanowiącym integralną część umowy.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony   
  Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych , 
    nie przekraczających łącznie 20 %  wartości zamówienia podstawowego, to 
    wykonawca zobowiązany jest wykonać te  roboty na dodatkowe zamówienie 
    udzielone z wolnej ręki , przy jednoczesnym  zachowaniu tych samych norm , 
    standardów , parametrów i stawek czynników cenotwórczych nie większych niż w 
    kosztorysie ofertowym.

UWAGA: Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67. 1 p. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych .

( 9

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości   
    5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie .......................

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego 
    wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń w ramach 
    gwarancji.

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące 
   zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócona  w ciągu 30 dni po ich 
   ostatecznym odbiorze.

4.Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu gwarancji zostanie zwrócona

w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

5.W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z 
   potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy 
  lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad. 
  Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego 
   wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu 
  do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających 
  do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
    innej niż pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), 
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
    zabezpieczenie :

a) w wysokości 5 %tj. ......... zł wynagrodzenia ofertowego brutto na okres 
        realizacji przedmiotu umowy.

b) w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem  na pokrycie 
       roszczeń  w okresie gwarancji.

( 10

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary

umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach 
     i wysokościach:

a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 %

wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia .

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
      okresie gwarancji – w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto  wymienionego 
      w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia   liczonej od  dnia wyznaczonego na 
      usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości  10 %   wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 8 ust. 2.

b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego 
w § 3  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego, 
   przenoszącego wysokość   kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej 
   szkody.

( 11

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć..

§12

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający  zobowiązuje 
   się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po

uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 13

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

§ 14

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji

( 15

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  5 lat, licząc od dnia odbioru robót.

( 16

Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktury za  roboty w terminie  14 dni od jej otrzymania.

( 17

Zmiana postanowień zawartej umowy   nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy-  Prawo zamówień publicznych.

( 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy

kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy

rozstrzygać będzie Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim.

( 19

Umowę niniejszą sporządzono w  4   jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  3 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                             WYKONAWCA :

Załącznik Nr 1

| (pieczęć ¦Wykonawcy/Wykonawców) | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WILCZEJ 
I W  UL. PARTYZANTÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za łączną cenę:

CENA ........................................zł netto + ...............VAT  = ..............................zł brutto

słownie złotych brutto ...............................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z załączonym do SIWZ projektem umowy, 
do którego nie wnoszę zastrzeżeń.

Zobowiązuje się do udzielenia gwarancji w okresie 3 lat licząc od dnia odbioru robót.

Informuję, że uważam się związany/a niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.

Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na................... kolejno ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

...............................................
  (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 2

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WILCZEJ 
I W  UL. PARTYZANTÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 –  ustawy Prawo zamówień publicznych.

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 3

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE ŻE WYKONAWCA NIE ZALEGA Z OPŁACANIEM PODATKÓW, OPŁAT ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE LUB SPOŁECZNE |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WILCZEJ 
I W  UL. PARTYZANTÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia  zdrowotne i społeczne.

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ OSÓB |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WILCZEJ 
I W  UL. PARTYZANTÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp | Nazwisko i Imię | Rola w Realizacji Zamówienia | Nr Uprawnień Budowlanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

........................................, dnia ...... ...... 200... roku	       .........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Podwykonawcy |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WILCZEJ 
I W  UL. PARTYZANTÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zaangażujemy następujących Podwykonawców:

| Nazwa Firmy Adres Firmy | Zakres i wartość Powierzanych Robót | Kwalifikacje (nazwa i zakres wykonanego zamówienia, nazwa i adres zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik Nr 6

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WILCZEJ 
I W  UL. PARTYZANTÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Miejsce wykonania robót | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek miesiąc rok | koniec miesiąc rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................
                                                                                              (podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik Nr 7

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Tajemnica Przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WILCZEJ 
I W  UL. PARTYZANTÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Oświadczam, że nie wyrażam zgody na udostępnienie innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. informacji dotyczących:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – to nie przeznaczone do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)

UWAGA! Należy pamiętać jednak, iż tajemnicy przedsiębiorstwa nie może stanowić całość oferty ani cena ofertowa.