Piotrków Trybunalski dnia 09.06.2014 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest:

„ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalski – etap II i III ” .

ROBOTY BUDOWLANE:

Roboty budowlane  obejmuje realizację prac wykończeniowych, budynku nowoprojektowanego:

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej z żaluzjami, klapa oddymiająca.

Wykonanie: tarasów, schodów i podestów wejść zewnętrznych, ściany fundamentowe z bloczka betonowego  25cm, na głębokość min 1,00 m poniżej poziomu terenu. Taras i podesty wykonane będą z betonu wylewanego na piasku stabilizowanym.  Wykonanie izolacje cieplnej budynku płytami styropianu EPS 70 jako ocieplenie gr.12cm. Ocieplenie ścian fundamentowych.  Wykonanie obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej. Wykonanie wypraw zewnętrznych, jako silikonowych wg rozwiązań systemowych i rysunków elewacji . Wykonanie wyprawy ściany zachodniej budynku istniejącego parterowego j.w. Wykonanie okładzin, cokołu oraz na fragmentach ścian zewnętrznych, z płytek klinkierowych o jednakowej szerokości. Wysokość cokołu - min.45cm. Kolorystyka wg rysunków. Wykonanie podbitki PCV , kolorystyka wg rysunków. Montaż parapetów wewnętrznych PCV . Wykonanie tynków wewnętrznych. Zabudowa otworu do świetlika z płyt G-KF (2x12mm płyta ognioodporna). Wykonanie wa0rstw posadzek wg rysunków przekroi (izolacje, ocieplenie, wylewka, płytka ceramiczna). Wykonanie cokołów wewnętrznych ścian z płytki ceramicznej. Wykonanie balustrad schodów wewnętrznych. Wykonanie okładziny schodów wewnętrznych płytkami ceramicznymi z warstwą antypoślizgową. Malowanie ścian wewnętrznych farbami akrylowymi, niezmywalnymi. Montaż kratek wentylacyjnych. Wykonanie okładzin ścian pomieszczeń sanitarnych, kuchennych płytka ceramiczna do wysokości 2,00m Montaż sufitów podwieszanych w pom. socjalnym i w.c.(h=2,70m). Montaż drzwi/ okien wewnętrznych. Wykonanie okładzin tarasów i podestów wejściowych, schodów zewnętrznych płytka gres na zaprawie mrozoodpornej. Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, konstrukcja z kostki betonowej układanej na stabilizowanej podsypce piaskowej. Montaż balustrad i poręczy przy tarasach , podestach i podjazdach dla niepełnosprawnych. Wykonanie utwardzonych dojść do budynku oraz miejsca na śmietnik, z kostki betonowej na stabilizowanej podsypce piaskowej wymiary wg rys projekt zagospodarowania działki. Uporządkowanie terenu.

ROBOTY INSTALACYJNE

- Wykonanie instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do nowego przyłącza.

- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami sanitarnymi.

- Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z podłączeniem do istniejącej instalacji wewnętrznej w budynku istniejącym (wraz z armaturą: zawory, baterie, itp.)

- Wykonanie instalacji p-poż hydrantowej wraz z uzbrojeniem.

- Demontaż istniejącej instalacji grzewczej elektrycznej (elementy z demontażu do przekazania ŚDS)

- Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku istniejącym i nowym wraz    z uzbrojeniem (zawory, grzejniki, itp.) Przy wykonywaniu instalacji w budynku istniejącym należy uwzględnić, że jest to budynek w którym odbywają się zajęcia.

- Wykonanie kompaktowego węzła cieplnego z podłączeniem do wysokich parametrów.

ROBOTY ELEKTRYCZNE:

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie instalacji gniazd jednofazowych 230V

- wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego

- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

- wykonanie rozdzielni głównej RG

- wykonanie rozdzielni węzła żywieniowego RK

- wykonanie instalacji p.poż. i oddymiania

- wykonanie instalacji sterowania roletami zewnętrznymi

- wykonanie instalacji przepięciowej

- wykonanie instalacji odgromowej

- wykonanie zalicznikowej linii zasilającej typu YKYżo 4x16 m2 do zasilania rozdzielni głównej RG przebudowywanego obiektu.

W ramach zadania należy zdemontować przyłącze ZK-3a znajdujące na ścianie przy głównym wejściu do istniejącego budynku ŚDS oraz istniejący nieużywany kabel, który w przeszłości zasilał obiekty przy ulicy Szklarskiej.

UWAGA:  Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiałami z zastrzeżeniem, że nie odbiegają one, jakością i standardem od przyjętych w kosztorysie oraz dokumentacji projektowej.

2. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT:

a) Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym:

- przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności:

- Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej.

b) Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się z warunkami terenowymi realizacji robót.

c) Zamówienie  należy  wykonać  ściśle  wg projektu technicznego i specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót

d) Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

e) W kalkulacji ceny uwzględnić wykonanie w 4 (czterech) egzemplarzach:

- dokumentacji powykonawczej,

- map inwentaryzacyjnych,

- niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń,

Powyższe dokumenty powinny być przekazane Zamawiającemu celem sprawdzenia nie później niż na 7 dni przed planowanym odbiorem całości zadania.

Urządzeniami, które podlegają dozorowi przez UDT są: zamknięte naczynia przeponowe, wymienniki ciepła, filtroodmulniki w zależności od średnicy oraz osprzęt zabezpieczający czyli zawory bezpieczeństwa. Wykonawca zgłasza powyższe urządzenia do UDT przed ostatecznym odbiorem. Koszty zgłoszenia dopuszczenia i rejestracji urządzeń ponosi Wykonawca robót.

f) W kalkulacji ceny należy uwzględnić dostawę i montaż 10 budek lęgowych dla ptaków.

g) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych w tym prądu i wody.

h) Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy „lub równoważny” , co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej. Zgodę na zmianę w zastosowanych materiałach należy uzyskać przed wbudowaniem – potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

i) Termin realizacji zamówienia : do 05 grudnia  2014 r.

j) Wymagania : 3 roboty ogólnobudowlane (budowa, przebudowa, remont – wg  ustawy Prawo budowlane Art. 3 pkt 6, 7a, 8) budynków o wartości 400 000,00zł każda w ciągu ostatnich 5 lat.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, opakowania, rozpakowania oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową.  Należy w wycenie uwzględnić wykonanie czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych dokumentacją projektową, przedmiarami robót czy specyfikacjami technicznymi, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć , a wynika to np: z norm, przepisów czy dobrej roboty inżynierskiej.  Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przewidziane w tym przypadku, w gestii Wykonawcy leży dokładne przeanalizowanie dokumentacji, która jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. Oczekuje on, że Wykonawca jako profesjonalista w tym zakresie przygotuje swoją ofertę z uwzględnieniem wszystkich robót lub różnego rodzaju detali j.w. niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia i osiągnięcia końcowego efektu.

2. Cena ofertowa powinna być podana następująco:

· Cena ryczałtowa netto (bez VAT)

· Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

· Cena ryczałtowa brutto(z VAT)

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT)

4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych

polskich.

5. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art.87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być przekazany projekt techniczny, opis wykonania robót, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ilości robót przedstawione w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny. Oferent przyjmie ilości robót według własnej kalkulacji przedmiarowej. Załączone w przedmiarach opisy pozycji precyzują jedynie sposób wykonania zamówienia  i należy brać je pod uwagę przy kalkulacji ceny.

7. Firma –przedsiębiorstwo, z którym zostanie podpisana umowa dostarczy do  dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy zgodny z ofertą przedstawioną do przetargu . Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona. Na końcu kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT

8. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wykonawca powinien zgłosić

się do zamawiającego o wyjaśnienie.

9. Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych.

10. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny składowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu ofertowego.

11. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

12. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom chyba, że z załączonego projektu umowy wynika inaczej.

13. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany będzie do inwentaryzacji stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w przyległych budynkach, a związane z prowadzonymi robotami.