Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca zadania:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego  ulicy Szkolnej /odcinek od ulicy Kościelnej do Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim/.

- Przedmiot opracowania.

- Zakres stosowania.

- Materiały.

- Sprzęt.

- Wykonywanie robót.

- Kontrola jakości robót.

- Odbiór robot.

- Zbiór norm i przepisów.

- Przedmiot opracowania.

Specyfikacja dotyczy warunków wykonania i odbioru robót przy rozbudowie oświetlenia ulicznego ulicy Szkolnej /odcinek od ulicy Kościelnej do Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim/.

- Zakres stosowania.

Podane warunki wykonania i odbioru robót należy stosować dla wszystkich robót objętych przedmiotem opracowania na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, zawartych uzgodnień oraz ustaleń z właścicielami terenu przez które przebiega inwestycja. Zakres robót obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego ze słupa istniejącej linii kablowej oświetlenia, montaż trzech słupów oświetleniowych stalowych z fundamentami z oprawami oświetleniowymi sodowymi.

- Materiały.

Do materiałów stosowanych należą:  kabel typu YAKXs, bednarka ocynkowana FeZn 25x4, rury osłonowe typu DVK, SRS, słupy stalowe stożkowe H=8m oświetlenia ulicznego, oprawy oświetleniowe sodowe 150W, przewody kabelkowe YLY, tabliczki bezpiecznikowe słupowe z bezpiecznikami E14 DO1, folia kablowa, piasek, oraz inne drobne materiały.

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Przy załadunku, transporcie, wyładunku należy przestrzegać przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

Przyjęcie materiałów powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Przy odbiorze należy zwracać uwagę na zgodność stanu faktycznego materiałów i  posiadanych świadectw jakości, atestów, aprobat technicznych, świadectw zgodności.

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno się odbywać w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu względnie pogorszeniu ich jakości.

Końcówki kabli na bębnach powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

Kabli nie należy odwijać z bębnów w temperaturze poniżej 4 C bez nagrzania.

- Sprzęt.

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny posiadać parametry techniczne zgodnie z wymogami producenta. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym winien posiadać ważne dokumenty dozorowe. Używane na budowie maszyny i urządzenia uruchamiać po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.

Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

- Wykonywanie robót.

  - Wytyczanie linii.

Wytyczanie  linii wykonuje geodeta uprawniony w oparciu o uzgodnioną

w ZUD mapę do celów projektowych oraz przedstawione opracowanie geodezyjne.

  - Inwentaryzacja geodezyjna.

Po ułożeniu linii kablowych przed ich zakryciem należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przez geodetę uprawnionego.

6.   Kontrola jakości robót.

Po zakończeniu montażu, przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać próby montażowe:  sprawdzenie trasy linii zasilającej, sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji,  sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej, Należy sprawdzić działanie wbudowanych aparatów elektrycznych. Wyniki badań należy zapisać w protokółach, stanowiących podstawę odbioru robót.

7.   Odbiór robót.

Odbiór robót powinien być dokonany przez komisję z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy i użytkownika.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót:

umowy, protokołów z dokonanych prób montażowych, protokołów odbioru robót zanikających /ułożenia przewodów przed zakryciem/  atestów wbudowanych materiałów, dokumentacji  powykonawczej z naniesionymi zmianami, oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót.

W odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonanych robot z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,  sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót , czy odbierany obiekt nadaje się do eksploatacji.

- Zbiór norm i przepisów.

- PN-E-05100:1998    Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

- PN-E-05125             Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

- N SEP-E-003            Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi izolowanymi

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem

przetężeniowym

- PN-IEC 60364-51    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia

ogólne.

7.   Ustawa z dn. 04 czerwca 1997r. Prawo energetyczne. Dz.U. z 1997r. nr 54, poz.348

8.   Standaryzacja sieci elektroenergetycznej w Zakładzie Energetycznym Łódź-Teren S.A.