Urząd Miasta

w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

SPZ.341/1 - ROŚ/2007

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

LIKWIDACJA ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNIE Z PIERWSZYM ETAPEM PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Tryb:

Przetarg nieograniczony

..........................................................

podpis osoby zatwierdzającej SIWZ

Piotrków Tryb., dn ................................

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:		Urząd Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Adres: 			Pasaż Rudowskiego 10

Piotrków Tryb. 97-300

Telefon: 		(0 -44) 732-77-96

Telefaks: 		(0 -44) 732-77-98

REGON: 		000655764

NIP:			771-00-20-211

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej kwoty ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163, z późn. zm., zwana dalej: PZP) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

LIKWIDACJA ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNIE Z PIERWSZYM ETAPEM PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

CPV 90230000-8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi obejmować będzie:

- Przyjęcie listy właścicieli prywatnych nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace rozbiórkowe,

- Skontaktowanie się z tymi osobami, ustalenie terminu, czasu oraz warunków wykonania usługi,

- Informowanie Urzędu z 2-dniowym wyprzedzeniem o wejściu na dany teren prac rozbiórkowych,

- Rozbiórkę, czasowe magazynowanie, transport oraz utylizację materiałów budowlanych zawierających azbest znajdujących się na budynkach będących własnością osób fizycznych zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Przewidywana ilość odpadów azbestowych (eternitu) do rozbiórki w pełnym zakresie, tj. demontaż, czasowe magazynowanie, transport i utylizacja to ok. 3500 m².

- Przewidywana ilość odpadów azbestowych (eternitu) do wykonania usługi w zakresie transportu i utylizacji to ok. 500 m².

- Wykonawca biorący udział w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest zobowiązany jest do uzyskania a potem złożenia w ofercie: zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „o odpadach” (Dz. U. 01.62.628),

- Wykonawca biorący udział w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest zobowiązany jest do uzyskania a potem złożenia w ofercie odpowiednio pozwolenia na wytworzenie odpadów bądź decyzji  zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 roku „o odpadach” (Dz. U. 01.62.628).

- Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych materiałów zawierających azbest, znajdujących się na obiektach budowlanych:

  - przygotowanie miejsca wykonywania prac rozbiórkowych – oznaczenie i zabezpieczenie terenu prac.

  - wykonanie prac rozbiórkowych,

  - uprzątnięcie placu budowy z elementów zawierających azbest na terenie, na którym były wykonywane prace  opisane w pkt 1,

  - pakowanie odpadu zawierającego azbest,

  - transport płyt eternitowych na miejsce składowania (utylizacji).

  - w przypadku wymaganym prawem wykazanie braku zanieczyszczeń (zapylenia) przeprowadzenie pomiarów stężeń pyłów azbestu i przedstawienie wyników Zamawiającemu,

  - złożenie Zamawiającemu oraz właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania w/w prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i wszystkich odpadów zawierających azbest, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Informacje dodatkowe:

- Z uwagi na zagrożenie dla środowiska naturalnego, z wyrobami z azbestu należy postępować oraz wszystkie czynności wykonywać zgodnie z:

  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku  o odpadach,

  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest,

  - Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

  - Innymi obowiązującymi w okresie wykonywania usługi przepisami prawa.

- Wykonawca we własnym zakresie utrzyma w należytej sprawności oznakowanie terenu robót zgodnie z zasadami BHP oraz obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,

UWAGA: PRZYJĘTO, ŻE UŚREDNIONA WAGA 1 m² PŁYTY ETERNITOWEJ TO 
                  13,5 KG.

ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne wyceny.

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10. 2007 r.

ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. do wykonywania usług usuwania azbestu – badanie w oparciu o dokumenty rejestracji działalności gospodarczej oraz posiadanie decyzji właściwego terytorialnie organu ochrony środowiska do wytwarzania odpadów zawierających azbest wydanie na podstawie ustawy o odpadach.

- Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydane na podstawie ustawy o odpadach przez organ ochrony środowiska właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 roku „o odpadach” (Dz. U. 01.62.628).

- Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie  do wykonania zamówienia w usuwaniu materiałów zawierających azbest – wykonali co najmniej 4 prace usuwania azbestu w okresie ostatnich 3 lat oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadają zaświadczenie ukończenia szkoleń BHP w zakresie prac z wyrobami zawierającymi azbest.

- Posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego, specjalistycznego sprzętu i taboru samochodowego gwarantującego należyte i zgodne z przepisami wykonanie usługi.

- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 – Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

  - przy dokonaniu oceny spełnianiu warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,

  - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń 
i dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawcę, który w wyznaczonym terminie nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeśli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych 
w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz oferty, według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg załącznika nr 1).

- Oświadczenie oferenta potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 2).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (wg załącznika nr 3).

- Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia (wg załącznika nr 4).

- Wykaz podwykonawców wraz ze wskazaniem części zamówienia, którą będzie realizował.– wg załącznika na 5. Jeżeli wykonawca nie przewiduje zlecenia części zamówienia podwykonawcom, załącznika nie trzeba załączać do oferty.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. do wykonywania usług usuwania azbestu – badanie w oparciu o dokumenty rejestracji działalności gospodarczej oraz posiadanie decyzji właściwego terytorialnie organu ochrony środowiska do wytwarzania odpadów zawierających azbest wydanie na podstawie ustawy o odpadach.

- Oświadczenie, że Wykonawca posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydane na podstawie ustawy o odpadach przez organ ochrony środowiska właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy

- Oświadczenie, że Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego, specjalistycznego sprzętu i taboru samochodowego gwarantującego należyte i zgodne z przepisami wykonanie usługi.

- Wykaz prac odpowiadających przedmiotowi i wartości zamówienia realizowanych w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie   - min. 4 prace (wg załącznika nr 6).

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), oferent może zastrzec, że nie mogą być one udostępniane poprzez złożenie oświadczenia (wg załącznika nr 7);

Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie.

- Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

- Adres strony internetowej Zamawiającego www.piotrkow.pl

- Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna.

- W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

- Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane za pomocą faksu będą złożone 
w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom.

- Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Robert Kowalski  tel. 044 732-18-46, Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 pok. 55

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 
Izabela Smolarczyk tel. 044 732-77-97, Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10 pok. 317.

- Porozumiewanie się Wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się może tylko w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku 
w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie 
do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy termin i spisze protokół z tej czynności.

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁXII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy niż 60 dni.

ROZDZIAŁXIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności .

- Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

- Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

- Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać stron niezapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompleksowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być przedstawione w formie oryginału.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

- Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty 
w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Oferta musi być złożona w dwóch zamkniętych kopertach:

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru:

< nazwa Zamawiającego>

<adres Zamawiającego>

OFERTA W <tryb postępowania>

NA <nazwa (tytuł) postępowania>

NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert>

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

- W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do…. do dnia … do godz….

- Zmiana i wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIII niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 317 nie później niż do dnia 19.03.2007 r. do godz. 9.00

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesieniu protestu.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10 pokój nr 317, w dniu  19.03.2007 r. o godz. 10.00

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin realizacji, okres gwarancji, warunki płatności.

- Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejność. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty dostawy, opakowania, rozpakowania oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową.

  - Cena ofertowa powinna być podana następująco:

    - Cena netto (bez VAT)

    - Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

    - Cena brutto(z VAT)

  - Do porównania ofert będzie brane pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT)

  - Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona złotych polskich.

  - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w złotych polskich.

ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY.

- Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nie odrzucone Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

- Sposób oceny ofert – opis kryterium:

  - CENA – 100%

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego powyżej.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 Prawo zamówień publicznych może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, w sposób przewidziany w art. 88 Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając niezwłocznie o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Kryterium ceny jest kryterium arytmetyczne

Sposób obliczania ceny wykonania operatu jednostkowego wraz z potwierdzeniem jego aktualizacji

Cena brutto oferty najtańszej x waga ceny (100%)

A= _________________________________________

Cena brutto oferty badanej

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawach zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 PZP.

ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

ROZDZIAŁ XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych 
w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

ROZDZIAŁXXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

Środki ochrony prawnej w procedurze poniżej 60 000 euro. Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje protest przewidziany w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179 – art. 183 PZP

UMOWA Nr ………………….

zawarta w dniu …………………. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy gminą Piotrków Trybunalski reprezentowaną przez:

Krzysztofa Chojniaka - Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwanego dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwanego dalej „Wykonawcą”.

Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

I Postanowienia ogólne

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty rozbiórkowe, składowanie, transport oraz utylizację materiałów budowlanych zawierających azbest znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli prywatnych  nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Zamawiający z chwilą podpisania umowy przekaże Wykonawcy zestawienie danych dot. miejsca, czasu oraz zakresu wykonywania prac rozbiórkowych.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową, z należytą starannością zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, właściwą organizacją, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami bezpieczeństwa i ochrony pracy przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz ustawy o odpadach i stosowanymi rozporządzeniami dotyczącymi usuwania azbestu oraz materiałów zawierających azbest.

§ 3

Wykonawca wyznacza pracownika odpowiedzialnego za nadzór na prawidłowym wykonywaniem zamówienia w osobie Pana/i …………………………………………………………….., numer telefonu …………………………… .

§ 4

Zamawiający wyznacza pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zamówienia w osobach:

- Pani Ewy Dobrowolskiej - Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, telefon kontaktowy 044/732 18 47,

- Pana Robert Kowalskiego - inspektora w referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, telefon kontaktowy 044/732 18 46.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że wyjaśnił wszelkie wątpliwości przed złożeniem oferty, zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania materiałów zawierających azbest i zdania w formie protokolarnej (karta przekazania odpadu) na stanowisko przeznaczone do przyjmowania materiałów zawierających azbest.

§ 7

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę we własnym zakresie.

II Prawa i obowiązki stron Umowy

§ 8

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie listy właścicieli nieruchomości, u których dokonywane będą prace rozbiórkowe,

- przekazanie listy właścicieli nieruchomości, z których należy odebrać wyroby zawierające azbest (eternit) w celu  ich utylizacji,

- dokonywanie odbiorów cząstkowych robót.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzenia prac rozbiórkowych.

§ 9

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Realizacja przedmiotu Umowy,

- Pisemne przyjęcie listy właścicieli nieruchomości, u których dokonywane będą prace,

- Systematyczne (cotygodniowe) przekazywanie nieruchomości, na których wykonywane będą prace rozbiórkowe,

- Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Oznaczenie miejsca wykonywania praca oraz utrzymanie na nim porządku,

- Uzgadnianie dogodnych terminów wyłączania mediów lub wystąpienia innych okoliczności zakłócających Tryb życia osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania rozbiórek,

- Przekazywanie miesięcznych zestawień wykonanych prac rozbiórkowych oraz nieruchomości, z których odebrano materiały azbestowe,

- Złożenie Zamawiającemu oraz właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania w/w prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i wszystkich odpadów zawierających azbest, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

§ 10

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować plac budowy na terenie, którym wykonywał prace.

III. Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, niezwłocznie po podpisaniu Umowy, nie później jednak niż w 5 dnu po jej podpisaniu,

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na dzień 30 października 2007 roku.

§ 12

W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia wynikłego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które zostaną udokumentowane i potwierdzone prze organy występujące w procesie budowlanym, Zamawiający będzie miał prawo do wyznaczenia nowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzonego na piśmie.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 13

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny zaproponowanej w ofercie przetargowej Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na następujący warunkach:

  - Za wykonanie rozbiórki 1 m² płyt azbestowych w pełnym zakresie (demontaż, transport i przekazanie do utylizacji) cena ……….złotych netto, słownie ……………………………………………………………………………………;…………………..……. złotych brutto, słownie …………………………………………………………..………………. .

  - Za wykonanie usługi transportu i utylizacji 1 m² płyt azbestowych ……. zł. netto, słownie: ……………………………; ………………… złotych brutto, słownie: ……………………………………………………..

§ 14

- Kwoty określone w § 13 ust. 1 pkt 1.1 i pkt 1.2. zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z kosztorysu ofertowego i kalkulacji własnej Wykonawcy oraz z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania wszelkie roboty m.in. przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu rozbiórki, koszty ubezpieczenia placu budowy, koszty odbioru, uzgodnień, koszty utrzymania zaplecza rozbiórki, ewentualne koszty badań zanieczyszczeń (zapyleń) itp.

- Łączna cena zamówienia do kwoty ……………….. złotych netto, słownie: ……………..; …………………. Złotych brutto, słownie: ………………………………………… .

V. Warunki płatności

§ 15

- Podstawą zapłaty będzie faktura cząstkowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

- Termin rozliczeniowy ustala się na pełny miesiąc kalendarzowy , z tym że pierwszy okres rozliczeniowy liczony jest od daty podpisania umowy do dnia 30 października 2007 roku.

- Termin płatności faktury wynosi 21 dni, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego w § 4, inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz karty przekazania odpadów, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

- Faktura wystawiana bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Bieg terminu do dokonania zapłaty kwoty objętej fakturą, w takim przypadku rozpoczyna się od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy.

VI. Odstąpienie od Umowy

§ 16

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w kodeksie cywilnej.

§ 17

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

- Poza obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionych na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

VII. Kary umowne

§ 18

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 7 dni, Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszy Wykonawcy.

- W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy istnieje wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, karę w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy pokreślony w § 1 umowy.

§ 19

Zamawiający zapłaci kary umowne w następujących okolicznościach:

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien zostać zakończony.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy, określonego w § 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 21

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

VIII. Postępowanie końcowe

§ 22

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 23

Wszystkie załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

§ 24

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd powszechny.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

§ 26

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach po dwóch dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1

| (pieczęć ¦Wykonawcy/Wykonawców) | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

LIKWIDACJĘ ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNIE Z PIERWSZYM ETAPEM PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za łączną cenę:

CENA ........................................zł netto + ................VAT  = ......................................zł brutto

słownie złotych brutto ...............................................................................................................

W TYM:

- Za wykonanie rozbiórki 1 m² płyt azbestowych (eternitu) w pełnym zakresie (demontaż, transport i przekazanie do utylizacji)

CENA ........................................zł netto + ................(22%)VAT  = ......................................zł brutto

słownie złotych brutto ...............................................................................................................

- Za wykonanie usługi transportu i utylizacji 1 m² płyt azbestowych

CENA ........................................zł netto + ................(22%)VAT  = ......................................zł brutto

słownie złotych brutto ...............................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z załączonym do SIWZ projektem umowy, 
do którego nie wnoszę zastrzeżeń.

Informuję, że uważam się związany/a niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.

Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na................... kolejno ponumerowanych stronach.

PRZYJĘTO, ŻE UŚREDNIONA WAGA 1 m² PŁYTY ETERNITOWEJ TO  13,5 KG.

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

...............................................
  (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 2

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

LIKWIDACJĘ ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNIE Z PIERWSZYM ETAPEM PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 3

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE ŻE WYKONAWCA NIE ZALEGA Z OPŁACANIEM PODATKÓW, OPŁAT ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE LUB SPOŁECZNE |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

LIKWIDACJĘ ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNIE Z PIERWSZYM ETAPEM PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego ani z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ OSÓB |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

LIKWIDACJĘ ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNIE Z PIERWSZYM ETAPEM PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp | Nazwisko i Imię | Rola w Realizacji Zamówienia | UPRAWNIENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

........................................, dnia ...... ...... 200... roku	       .........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Podwykonawcy |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

LIKWIDACJE ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNIE Z PIERWSZYM ETAPEM PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zaangażujemy następujących Podwykonawców:

| Nazwa Firmy Adres Firmy | Zakres i wartość Powierzanych Robót | Kwalifikacje (nazwa i zakres wykonanego zamówienia, nazwa i adres zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik Nr 6

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

LIKWIDACJĘ ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNIE Z PIERWSZYM ETAPEM PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma ………………………………….…… zrealizowała (rozpoczęła i zakończyła) w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej, co najmniej 4 zadania o podobnym charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z niniejszym zamówieniem i stopniu złożoności

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Miejsce wykonania robót | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek miesiąc rok | koniec miesiąc rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................
                                                                                              (podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik Nr 7

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Tajemnica Przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

LIKWIDACJE ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNIE Z PIERWSZYM ETAPEM PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Oświadczam, że nie wyrażam zgody na udostępnienie innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. informacji dotyczących:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – to nie przeznaczone do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)

UWAGA! Należy pamiętać jednak, iż tajemnicy przedsiębiorstwa nie może stanowić całość oferty ani cena ofertowa.