II. BUDYNEK KRAT

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek krat, oznaczony na mapie sytuacyjno-wysokościowej nr 2.

- Informacje o budynku

W części nadziemnej budynek jednokondygnacyjny – hala jednonawowa, ze stropodachem jednospadowym. Pod posadzką parteru cztery kanały, będące przedłużeniem kanałów komory rozdzielczej przed budynkiem krat o konstrukcji, jak komora rozdzielcza.

Wykaz pomieszczeń części nadziemnej:

1. przedsionek		2,89 m2

2. WC				2,73 m2

3. dyżurka			5,01 m2

4. pomieszczenie krat      94,50 m2

Powierzchnia zabudowy:	123,00 m2

Powierzchnia użytkowa:	105,13 m2

Kubatura:		         1065,00 m3

Według dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zwierciadło wody gruntowej działającej agresywnie na beton, znajduje się na rzędnej 179,60 m n. p. m.  a więc tylko...cm poniżej poziomu terenu. Naprężenie na grunt na głębokości H = 2,30m – 1,70at.

Część podziemna budynku krat jest silnie obciążona wodami gruntowymi.

Konstrukcja części nadziemnej budynku krat.

Konstrukcja nośna – słupy żelbetowe prefabrykowane rozstawione w osiach w odległości 6,0 m oparte na stopach żelbetowych. Na słupach prefabrykowane belki strunobetonowe i na nich prefabrykowane żelbetowe płyty panwiowe.

# Fundamenty

Stopy pod słupy – żelbetowe. Ławy fundamentowe pod ściany osłonowe - żelbetowe.

Pod budynkiem kanały żelbetowe wylewane na miejscu.

# Ściany i słupy

Mury fundamentowe podziemia poza obrysem kanałów - z cegły palonej pełnej. Ściany nadziemia z cegły dziurawki.

# Ścianki działowe

Ścianki wewnętrzne z cegły dziurawki zbrojone bednarką.

# Stropodach

Stropodach z płyt żebrowych panwiowych na dźwigarach strunobetonowych. Ocieplenie stropodachu ze styropianu.

Stropy.

Przykrycie kanałów z płyty żelbetowej wylewanej na mokro. W płycie otwory do kanałów z kratami do wstępnego oczyszczania mechanicznego.

Strop nad węzłem sanitarnym i dyżurką - płyta żelbetowa wylewana na mokro.

W pomieszczeniu krat suwnica pomostowa jednodźwigowa (fot. 7) o udźwigu Q=1,5t – belka podsuwnicowa stalowa, oparta na wspornikach słupów żelbetowych.

# Elementy wykończeniowe

Tynk III kat. na ścianach i suficie dyżurki i węzła sanitarnego.

Płyty prefabrykowane oraz belki strunobetonowe od strony wnętrza zatarte zaprawą cementową w miejscach ubytków, spoinowane i pomalowane białą farbą chlorokauczukową.

Posadzki – w pomieszczeniu krat płytki ceramiczne na ocieplonym styropianem i odizolowanym dwoma warstwami papy stropie kanałów. W dyżurce i sanitariacie terakota. Posadzki w stanie dobrym – po remoncie.

Ściany w pomieszczeniu krat do wysokości parapetów, a pomiędzy nimi do wysokości 2,0m wyłożone płytkami ceramicznymi.

Ściany pomalowane farbą emulsyjną.

Wokół otworów do kanałów balustrada ochronna stalowa malowana farbą olejną.

Okna wymienione na nowe PCV. Drzwi wewnętrzne płytowe (2 sztuki) – fot. 8, 10 – w złym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne (fot. 12) wymienione na nowe. Wrota stalowe – kwalifikują się do wymiany.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej w stanie złym.

# Izolacje

Izolacja pozioma pod posadzką i w murach zewnętrznych powyżej poziomu terenu i tarasów z 3 warstw papy połączona z izolacją pionową. Dodatkowym elementem zabezpieczenia kanałów przed wodami gruntowymi i ściekami jest smarowanie od strony wewnętrznej ścian kanałów i płyty żelbetowej kryjącej kanały preparatem bitumicznym - abizolem, konstrukcje żelbetowe i tynkowane mury od strony kanałów.

Ścianki zewnętrzne kanałów posmarowane 3 x asfaltem PS 75 na gorąco.

- Ocena stanu technicznego

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych zarówno części podziemnej – kanałów, jak i części nadziemnej dobry.

Budynek wraz z kanałową częścią podziemną może być                                            w dalszym ciągu eksploatowany i dostosowywany do wymagań          wynikających ze zmodernizowanej technologii Oczyszczalni Ścieków.

Wymaga wykonania robót remontowych, podwyższających jakość jego użytkowania.

- Zalecenia

  - Budynek nie spełnia wymogów związanych z ochroną cieplną.                                     Zaleca się ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą.

  - Stropodach ocieplić płytami styropianowymi w okładzinie z papy.

Na połaci dachowej pokrycie z papy termozgrzewalnej.

  - Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

  - Wymiana instalacji c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej oświetleniowej.

  - Remont pomieszczeń zapleczowych.

  - Wymiana balustrad i krat przy otworach do kanałów.

  - Wykonanie nowych wrót wjazdowych – brama segmentowa np. typu TPU firmy Hörmann oraz wymiana drzwi wewnętrznych na nowe płytowe.

  - Wykonać nowe klamrowe wejście na dach, stosując wymiary i zabezpieczenia wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

  - Wokół budynku wykonać opaskę betonową o szerokości 50cm, ze spadkiem od budynku.

Fot. 1 							Fot. 2

Fot. 3 							Fot. 4

Fot. 5 							Fot. 6

Fot. 7 							Fot. 8

Fot. 9 									Fot. 10

Fot. 11 								Fot. 12