BUDYNEK MAGAZYNOWY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek magazynowy, oznaczony na mapie sytuacyjno-wysokościowej nr 14.

- Informacje o budynku

Budynek zrealizowano na podstawie projektu typowego magazynu uniwersalnego, po modernizacji przystosowania do potrzeb Oczyszczalni Ścieków. Został wykonany w 1973 roku.

Typowy magazyn jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, typu halowego o konstrukcji szkieletowej.

Powierzchnia zabudowy:		549,76 m2

Powierzchnia użytkowa:		482,73 m2

Kubatura:		       	        3134,00 m3

Konstrukcja:

Stopy fundamentowe typu kielichowego posadowione na głębokości 1,0m z betonu Rw=170at zbrojone stalą St0.

Słupy żelbetowe prefabrykowane o wymiarach 19x30cm z betonu Rw=200at zbrojone stalą 34GS. Rozstaw słupów 6x12m.

Wiązary stalowe blachownicowe oparte na słupach (fot. 9, 10).

Na wiązarach płatwie z dwuteowników stalowych NP 160 rozstawionych co 3,0m.

Stropodach z płytek korytkowych zamkniętych 3x60x10 opartych na płatwiach, na nich gładź cementowa, ocieplenie ze styropianu grubości 3cm i trzy warstwy papy na lepiku.

W środku magazynu stężenie podłużne kratownicowe. Stężenia połaciowe z kątowników stalowych (fot. 9, 10).

Ściany zewnętrzne pomiędzy słupami, mające charakter ścian osłonowych, grubości 38cm z cegły kratówki i bloczków z betonu lekkiego na ławach fundamentowych betonowych posadowionych na głębokości również 1,0m.

Ściany wewnętrzne działowe murowane z cegły ceramicznej pełnej, zbrojone bednarką.

Nad otworami drzwiowymi nadproża wyłącznie wymurowane z bloczków betonowych.

Nad ciągiem okien i wrót nadproża prefabrykowane o długości l=5,78m o przekroju 15x30cm, od zewnątrz obmurowane bloczkami z betonu lekkiego (fot. 7).

# Ślusarka

Okna i wrota stalowe (fot. 6, 7).

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, pomalowane farbą ftalową.

# Tynki

Na ścianach murowanych tynki cementowo-wapienne. W miejscach nieszczelnych rynien odparzone i popękane (fot. 3, 7).

Brak opaski wokół budynku.

- Ocena stanu technicznego

Stan techniczny konstrukcji żelbetowej dobry.

Ściany zewnętrzne i stropodach nie spełniają warunków wymaganych w zakresie ciepłochronności.

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne popękane, powłoki malarskie odparzone.

Ślusarka okienna i drzwiowa w stanie złym, kwalifikuje się do wymiany.

Również obróbki blacharskie zniszczone i skorodowane.

### Budynek kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Wymaga wykonania napraw bieżących i modernizacyjnych.

- Zalecenia

W celu polepszenia wartości użytkowych budynku i zabezpieczenia go przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi należy:

  - Ocieplić ściany metodą lekką-mokrą.

  - Na ocieplone ściany ułożyć wyprawę silikonową.

  - Ocieplić stropodach płytami styropianowymi w okładzinie z papy i na nich wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej,

  - Ściany osłonowe w miejscach pęknięć naprawić, usuwając zmurszałe części cegły    i przemurowując te miejsca nową cegłą na zaprawie cementowej,

  - Wymienić obróbki blacharskie,

  - Wymienić wrota na drzwi stalowe skrzydłowe ocieplone typu Hörmann MZ lub D45,

  - Drzwi zewnętrzne o szerokości mniejszej niż 2,0m wykonać ze skrzydłem ocieplonym, np. typu Hörmann MZ,

  - Wymienić ślusarkę okienną na nowe okna z PCV,

  - Wymienić instalację centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną oświetleniową,

  - Na istniejących posadzkach betonowych, w znacznym stopniu zniszczonych wykonać nowe posadzki przemysłowe z zastosowaniem warstwy sczepnej np. wg technologii firmy Deitermann, załącznik 3 - pozycja II. 1b,

  - Naprawić tynki i wykonać nowe powłoki malarskie,

  - Dźwigary stalowe oraz elementy stężające z kształtowników stalowych oczyścić poprzez piaskowanie do II stopnia czystości i dwukrotnie pokryć preparatami antykorozyjnymi,

  - Wykonać nowe klamrowe wejście na dach, stosując wymiary i zabezpieczenia wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

  - Wokół budynku wykonać opaskę betonową.

Fot. 1							Fot. 2

Fot. 3							Fot. 4

Fot. 5 							Fot. 6

Fot. 7 							Fot. 8

Fot. 9							Fot. 10

Fot. 11 						Fot. 12