BUDYNEK ZAGĘSZCZACZA (Z HUBEREM)

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek zagęszczacza, oznaczony na mapie sytuacyjno-wysokościowej nr 20.

- Informacje o budynku

Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ze stropodachem jednospadowym, wybudowany w roku 1995 – konstrukcja tradycyjna.. Wejście dla obsługi od strony południowej, od strony wschodniej wrota wjazdowe.

Budynek o wymiarach w rzucie: 5,34 x 8,84 m, o wysokości 5,54m.

Powierzchnia zabudowy:		47,20 m2

Powierzchnia użytkowa:		36,00 m2

Kubatura:		       	        261,50 m3

# Fundamenty

Ławy fundamentowe żelbetowe, wylewane z betonu B-15, zbrojone stalą A-I, na podłożu z betonu B-7,5.

# Ściany

Ściany zewnętrzne warstwowe o grubości 42cm. Warstwa wewnętrzna nośna o grubości 25cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 100 na zaprawie cementowej m. 50. Warstwa osłonowa o grubości 12cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 100 na zaprawie cementowej.

Pomiędzy warstwami ocieplenie ze styropianu grubości 5cm.

# Dach

Stropodach jednospadowy. Belki stropowe z dwuteownika 160PE osadzone w wieńcu i zabetonowane. Na belkach ułożone płatwie z ceownika 80. Od spodu do belek przymocowana blacha stalowa powlekana, trapezowa w kolorze białym, bez malowania 9fot. 4). Na obwodzie ścian wewnętrznych blacha oparta na kątowniku. Na blasze ułożona folia polietylenowa, pomiędzy belkami ocieplenie z wełny mineralnej.

Na płatwiach ułożone pokrycie z blachy trapezowej.

# Daszek nad wejściem dla obsługi

Stalowa konstrukcja daszka (fot. 1) zamocowana w nadprożu oraz murze ponad nadprożem. Pokrycie oraz wykończenie z blachy stalowej ocynkowanej, trapezowej.

# Wieniec

Na całym obwodzie budynku wieniec żelbetowy, wylewany z betonu B-15, zbrojony stalą A-I.

# Nadproża

Nadproża okienne i drzwiowe z belek żelbetowych, wylewanych z betonu B-15, zbrojone stalą A-I.

# Izolacje

Izolacje poziome z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco.

Izolacje poziome – Abizol R + 2xP.

# Instalacje

- wodociągowo-kanalizacyjna, elektryczna, odgromowa, CO.

# Elementy wykończeniowe

Wrota stalowe (fot. 3) 240x240cm, kwalifikują się do wymiany.

Okna i drzwi zewnętrzne wejściowe dla obsługi wymienione na nowe z PCV.

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kategorii III.

Na wszystkich ścianach ułożone płytki ceramiczne do wysokości 2,10m, na pozostałej powierzchni pomalowane farbą emulsyjną.

Na posadzce również płytki ceramiczne, w stanie dobrym.

Budynek został ocieplony styropianem metodą lekką-mokrą, łącznie z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Opaska wokół budynku z płyt chodnikowych (50x50x7) na podsypce piaskowej – część płyt uszkodzona, opaska nieszczelna. Należy ją wymienić na nowa betonową.

- Ocena stanu technicznego

Stan techniczny budynku dobry

i może być eksploatowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- Zalecenia

Budynek zagęszczacza nie wymaga remontów, ani modernizacji. Zaleca się jedynie wymianę wrót stalowych na nowe segmentowe – np. typu TPU firmy Hörmann, oraz uszczelnienie istniejącej albo ułożenie nowej opaski wokół budynku.

Fot. 1 							Fot. 2

Fot. 3 							Fot. 4

Fot. 5