Piotrków Trybunalski, dnia 06.03.2009 r.

SPZ.341-16-7-5/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

www.piotrkow.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 w ramach programu „Termomodernizacja budynków”

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45262640-9, 45320000-6, 45331100-7

Branża ogólnobudowlana:

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe;

- Wywóz materiałów z rozbiórki na teren Wykonawcy;

- Montaż okien rozwieralnych i  uchylno- rozwieralnych z PCV – szt. 100 w tym 9 szt. okien O2 z szybą antywłamaniową P4;

- Ścianki z pustaków szklanych – 13 m2;

- Wykonanie wieńców żelbetowych;

- Roboty murarskie – zamurowania cegłami otworów w ścianach;

- Roboty tynkarskie – tynki zewnętrzne i wewnętrzne zwykłe kategorii III;

- Roboty malarskie – malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową oraz podokienników  i krat okiennych - farbą olejną ;

- Roboty dekarskie – montaż nowych parapetów oraz uzupełnienia obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej;

- Roboty izolacyjne – izolacje poziome ( silikon lub kit trwale plastyczny);

- Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-040 grubości 12 cm – ca. 834 m2 oraz grubości 14 cm – ca. 22,7 m2;

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej – tynk akrylowy barwiony w masie, tynk mozaikowy;

- Docieplenie ościeży płytami styropianowymi j.w. grubości 2 cm – pow. ca.160 m2;

- Docieplenie stropodachu granulatem metoda wdmuchiwania grub.16 cm – pow. 578m2;

- Montaż rury wentylacyjnej z blachy ocynkowanej – 30 mb.;

- Osadzenie kratek wentylacyjnych szt. 48;

- Wykonanie izolacji szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycznym oraz paskami z blachy walcowanej;

- Demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji;

- Montaż rusztowań rurowych o wysokości do 15 m z osłonami z siatek oraz daszkami ochronnymi nad przejściami dla pieszych oraz instalacja odgromową na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych.

Przedmiary nie uwzględniają koniecznych do oszacowania i wykonania prac przy instalacji odgromowej wymuszonych przez roboty ociepleniowe elewacji budynku. Modyfikacje te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Branża instalacyjna:

- Zdemontowanie istniejącej technologii węzła cieplnego wraz z instalacją zabezpieczającą, naczynie zbiorcze, rurociągi, zbędne odpowietrzenia,

- Zdemontować zbędne i kolidujące rurociągi instalacji c.o., z.w., c.w.u., cyrkulacji  w pomieszczeniu węzła,

- Wykonanie i uruchomienie nowego węzła cieplnego według projektu technicznego wraz z automatyką,

- Wykonanie instalacji elektrycznej w obrębie węzła według uzupełnionej dokumentacji elektrycznej,

- Wykonać nowe podłączenie węzła z istniejącą instalacją z.w., c.w.u., zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej i odpowiednie połączenia z nową instalacją c.o. budynku,

- Wykonanie instalacji odwodnienia węzła,

- Wykonać ogrodzenie węzła wraz z drzwiami do poszczególnych części pomieszczeń,

- Naprawić i wyrównać posadzkę w pomieszczeniu węzła z zachowaniem spadków odpływu wody do wpustów. Wyłożyć posadzkę węzła płytkami gresowymi,

- Wykonać roboty naprawcze tynków i sufitów.

- Demontaż istniejącej instalacji i grzejników c.o. oprócz instalacji i grzejników                           w pomieszczeniach BOM,

- Wykonanie i uruchomienie nowej instalacji c.o. zgodnie z projektem technicznym. W tym; grzejników - szt. 119,

zaworów    -  szt. 119.

Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu technicznego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

* Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

Kontroli jakości materiałów i wykonywanych robót dokonują w imieniu zamawiającego inspektorzy nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zapewni stały pobyt na terenie budowy kierownika budowy lub kierownika robót.

Wszelkie prace montażowe na instalacji o wysokich parametrach prowadzić pod nadzorem pracowników MZGK Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy C-2.

Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania o ww. robotach i czasie ich trwania.

Wykonawca musi dysponować pracownikami, którzy będą pracować w systemie dwuzmianowym lub na wydłużonym czasie pracy, a prace uciążliwe prowadzić po godzinie 15-tej lub w soboty albo dni ustawowo wolne od pracy.

Materiały z demontażu pozostają własnością Inwestora. Wykonawcy zostanie wskazane miejsce składowania.

Szczegółowy zakres rzeczowy według załączonych przedmiarów robót 
OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.09.2009 r.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój 317

Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl

Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) 	Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 6

- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy prace odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia t.j. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową węzła centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji c.o. o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto każda;

- wskazać osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności;

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  - wykaz wykonanych pięciu zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o wartości 800.000 PLN brutto każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W celu potwierdzenia, iż zamówienia zostały wykonane należycie należy dołączyć protokoły odbioru końcowego usług lub referencje - wg załącznika nr 5;

  - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień w zakresie wykonywanych robót tj.: uprawnienia budowlane w zakresie: konstrukcyjno-budowlanym, instalacyjne w zakresie sieci instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i elektroenergetyczne– wg załącznika nr 4;

- Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  niniejszego zamówienia.

- Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo 	zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3;

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

  - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,

  - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Cena – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 30.03.2009 r.  do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 30.03.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP:

Data wysłania: 06.03.2009 r. Numer: 52326 - 2009

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marcin Anglart, tel. 044 732-18-34

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Ewa Filipczak, tel. 044 732-77-97

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:

Zamawiający nie przewiduje.

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie przewiduje.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje.

# Footnotes

Materiały z demontażu pozostają własnością Inwestora. Wykonawcy zostanie wskazane miejsce składowania.

Materiały z demontażu pozostają własnością Inwestora. Wykonawcy zostanie wskazane miejsce składowania.

3 Materiały z demontażu pozostają własnością Inwestora. Wykonawcy zostanie wskazane miejsce składowania.