Opis przedsięwzięcia  z analizą powiązania z innymi drogami publicznymi oraz z określeniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Przedmiot i zakres opracowania :

przedmiotem opracowania jest budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od trasy N-S do ul. Dworskiej po południowej stronie Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt obejmuje :

- Budowę ciągu pieszo-rowerowego (szerokości 2,50 m i długości 427,00  m) usytuowanego wzdłuż istniejących ogrodzeń posesji zlokalizowanych po południowej stronie ulicy Słowackiego,

2.Rozbiórkę istniejących zjazdów indywidualnych do posesji wraz z przepustami rurowymi,

3.Adaptację (wybranych) istniejących zjazdów,

4.Odtworzenie rozebranych zjazdów wraz z przepustami wraz ze ścianami czołowymi,

5.Budowę dwóch peronów przystankowych

6.Przebudowę istniejącej napowietrznej linii telekomunikacyjnej kolidującej z zamierzeniami projektowymi.

Realizacja projektowanej inwestycji będzie przebiegała  na terenie działek o

nr ewid. : 74/2, 80/12, 81/9, 86/19, 86/17, 86/21, 86/25, 86/23, 95/17, 95/15, 96/11, 96/13,  obręb 27 w Piotrkowie Trybunalskim.

Ogólna charakterystyka inwestycji  :

Inwestycja usytuowana jest na terenie działki ul.Słowackiego oraz ul.Dworskiej, Swym zasięgiem obejmuje częściowo (rejony skrzyżowań) tereny trasy N-S 
i ul.Dworskiej oraz terenu działek prywatnych.

Ulica Słowackiego posiada kategorię drogi gminnej klasy Z-1/2 i funkcjonuje jako dwukierunkowa, o umiarkowanym natężeniu ruchu samochodowego.

Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających wynosi 18,00 do 20,00 m

Ul.Słowackiego na odcinku od ul.Dworskiej do trasy N-S to ciąg drogi gminnej. Posiada fragmentaryczny chodnik oraz zjazdy indywidualne do posesji. Odprowadzenie wód deszczowych z jezdni poza pas drogowy jest nieuregulowane technicznie, do tego celu służy rów przydrożny. Istniejący rów wymaga pogłębiania i czyszczenia.

Jezdnia drogi posiada nawierzchnię bitumiczną w dobrym stanie technicznym. Szer. istniejącej jezdni wynosi 7,00m. Ulica posiada na znacznej długości przekrój drogowy, szer. poboczy 1,00-1,50 m. Na poboczach rosną drzewa o dł. obwodu ok. 1,5-2,0 m.

Ul.Dworska funkcjonuje jako ulica lokalna L-1/2  o ruchu dwukierunkowym i przekroju drogowym.

Parametry techniczne ulicy Słowackiego  :

Klasa drogi  Z -1/2

Szerokość w liniach rozgraniczających – od 18,00 do 20,00 m

Szerokość istn.  jezdni – 7,00 m

Spadek poprzeczny jezdni ok. 2 % daszkowy

Szerokość proj. ciągu  pieszo-rowerowego – 2,50 m

Spadek podłużny- zgodny z istn. niweletą krawędzi zjazdów do posesji

Długość ścieżki –  427,00 mb ( netto - bez uwzględnienia szer. zjazdów indywidualnych)

Ukształtowanie w planie :

Początek projektowanej trasy założono przy  ul.Dworskiej, koniec przy włączeniu do istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Słowackiego. W miejscach lokalizacji istniejących przystanków autobusowych wykonane zostaną perony dla podróżnych.

Zieleń  :

Projekt przewiduje  wycinkę krzewów liściastych  rosnących zbyt blisko krawędzi projektowanego chodnika w pobliżu ul.Dworskiej.

Uzbrojenie terenu:

W projekcie uwzględniono regulację pionową studni rewizyjnych oraz studni kablowych jak również  skrzynek wodociągowych znajdujących się na terenie objętym robotami.

Projekt zawiera przełożenie napowietrznej linii  teletechnicznej zlokalizowanej wzdłuż istniejącego rowu.

W załączeniu mapa w skali 1:1000, przedstawiająca  proponowany przebieg ciągu pieszo-rowerowego zał. nr 1

Analiza  powiązania drogi z innymi drogami publicznymi :

Zakres powiązań drogowych w przedmiotowym obrębie miasta nie ulega zmianie.

Jedynie ulega zakres powiązań w ruchu pieszym i rowerowym w obrębie ulicy Słowackiego na odcinku od trasy N-S do ul.Dworskiej na której konczy się chodnik i trasa rowerowa.

Kontynuacja dalszych odcinków, trasy rowerowo-pieszej nastąpi etapami w dalszych latach zgodnie z programem miejskich treas rowerowych.

Generalny motywem budowy ciągu pieszo-rowerowego jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu dla potrzeb realizacji inwestycji przyjęta dla części ulicy, liczona od osi jezdni ul.Słowackiego do południowej granicy pasa drogowego :

20 m w l.r. x 0,5 x  600 mb – ok. 6.000 m2

Dotychczasowe wykorzystanie terenu:

Pow. ulicy objęta analizą = 6.000 m2

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych :

Istn. jezdnia – 3,50 m x 600 m = 2.100 m2

Istn. chodniki 66 x 2=132m2

Istn. zjazdy do posesji =985 m2

Razem :  3.217 m2

Istn. terany zieleni : 6000 m2 – 3.217 m2 = 2.783 m2

(co stanowi 46% analizowanej powierzchni )

Planowane wykorzystanie terenu:

Pow. ulicy objęta analizą = 6.000 m2

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych :

Istn. jezdnia o nawierzchni asfaltowej jw. : 2.100 m2

Istn. chodniki z kostki betonowej – 132 m2

Istn. zjazdy do posesji =985 m2 ( w tym remontowane obiekty )

Proj. ciąg pieszo-rowerowy = 427 m x 2,50 m = 1068 m2

Razem :  4.285 m2

Istn. terany zieleni : 6000 m2 – 4.285 m2 = 1.715 m2

(co stanowi 29 % analizowanej powierzchni )

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych  surowców, materiałów,  paliw oraz energii nie będą odbiegały od ilości  normatywnych wynikających z technologii wykonywania robót drogowych.

Rozwiązania chroniące środowisko:

materiały z rozbiórki zjazdów i przepustów po selekcji będą wykorzystane do powtórnego użytku ( bruk, krawężniki, obrzeża, gruz betonowy itp.)

Pod zjazdami projektuje się odtworzenie typowych przepustów z rur bet. o średnicy Ø-60 cm wraz ze ścianami czołowymi wg KPED.

Inwestycja po zrealizowaniu nie spowoduje zmian ilościowych i jakościowych

wprowadzenia do środowiska wód opadowych, emisji spalin i hałasu.

Informacja o obszarach podlegających ochronie znajdujących się w  zasięgu 
inwestycji

Inwestycja nie znajduje się na terenach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Teren objęty inwestycją nie znajduje się i nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarem objętym programem NATURA 2000.

Załączniki:

Proponowany przebieg ciągu pieszo rowerowego  sporządzony na mapie syt.- wys.  
w skali 1:1000 (zał. nr 1)