#### OPIS  RZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przebudowa i Rozbudowa Sieci Elektroenergetycznej NN, SN i Oświetlenia Ulicznego  w rejonie ul. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.

Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego obejmuje budowę nowej stacji transformatorowej dla zasilania rejonu ul. Słowackiego, zasilanie  stacji transformatorowej z linii kablowych SN, likwidację istniejących linii napowietrznych NN z przyłączami napowietrznymi i oświetleniem ulicznym oraz wybudowanie w ich miejsce linii kablowych ziemnych z przyłączami kablowymi, wymianę wewnętrznych linii zasilających w budynkach, wyniesienie układów pomiarowych z lokali do tablic licznikowych na klatkach schodowych i na zewnątrz budynków, budowę oświetlenia ulicznego zasilanego kablem ziemnym z oprawami na słupach stalowych. Do wykonania są następujące elementy robót:

1. Budowa budynkowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-b 20/630 – 1 kpl.

2. Budowa linii kablowych SN 15kV o długości 45 m / kabel typu YHAKXS 120mm2 i

XRUHAKXS 120mm2 20kV/

3. Budowa linii kablowych NN 0,4kV o długości ok. 1680m /kable typu YAKXS

4x240mm2, YAKXS 4x120mm2 1kV, złącza kablowe – 28 szt./

4. Budowa przyłączy kablowych NN 0,4kV – 26 szt. /kable typu YAKXS 4x70mm2,

YAKXS 4x50mm2, YAKXS 4x35mm2 1kV, złącza kablowe – 26 szt./

5. Budowa nowych wewnętrznych linii zasilających od złącz kablowych do tablic

licznikowych TL – 33 szt. / kable typu YAKXS 5x70mm2, YAKXS 5x50mm2,

YAKXS 5x35mm2 1kV/

6. Budowa tablic licznikowych TL w budynkach – 33 szt.

7. Budowa nowych wewnętrznych linii zasilających od tablic licznikowych do

mieszkań – 227 szt. /Przewód YDY 3x10mm2, YDY 5x10mm2 750V/

8. Wyniesienie liczników energii elektrycznej z lokali do tablic TL – 227 szt.

9. Demontaż linii napowietrznej NN z przyłączami i oświetleniem ulicznym – 750 m.

10. Wymiana słupów w linii napowietrznej NN – 2 szt., wymiana przyłączy

napowietrznych na izolowane – 2 szt.

11. Budowa oświetlenia ulicznego kablem ziemnym z oprawami na słupach stalowych

długości ok. 1340m /., kablem typu YAKXS 4x35mm2 1kV - ok. 1190m, kablem

typu YAKXS 1x35mm2 1kV – ok. 150m, słupy oświetleniowe – 54 szt./